# UNI

# Cazane de lemn din fonta

Manual de instalare si operare

# Rev. March 2011

Continut:

- Introducere

- Caracteristici cazan

- Parametrii tehnici

- Livrare si accesorii

- Montare si instalare

5.1. Amplasament

5.2. Racordarea la circuitul de incalzire

5.3. Echipament pentru inlaturarea surplusului de energie

5.4. Racordare la cos

5.5. Procedeu de instalare

6.    Instructiuni de operare

6.1. Pornirea cazanului – instructiuni pentru firme de service

6.2. Punerea in functiune a cazanului

6.3. Aprinderea

6.4. Functionarea

6.5. Combustibil

7.    Intretinere si curatare

7.1. Intretinere

7.2. Verificare periodica

7.3. Curatarea cazanului

7.4. Verificare anuala

8.    Informatii de siguranta si sanatate

9.    Avertisari importante

10.  Reciclarea produsului dupa termenul de utilizare

11.  Garantie si postgarantie

12.  Certificat de garantie

- INTRODUCERE

Multumim ca ati achizitionat cazanul UNI. Va rugam cititi cu atentie acest manual inainte de a instala si a pune in functiune cazanul. Nu atingeti si nu modificati nici un component al cazanului doar daca acesta este absolut necesar. Instalarea, intretinerea si servisul acestui cazan poate fi efectuat doar de persoane autorizate. La instalarea, montarea si racordarea cazanului la reteaua de incalzire si evacuare fum, indicatiile acestui manual trebuiesc urmate cu rigurozitate.

- CARACTERISTICILE ACESTUI CAZAN

Cazanul este fabricat din fonta si este destinat arderii lemnului si a huilei prin metoda de tiraj triplu. Este destinat producerii de apa calda pentru sisteme de incalzire sau apa calda menajera.

Metoda de tiraj-triplu asigura o eficienta ridicata si o emisie joasa in noxe. Cazanul poate fi folosit atat in circuit inchis cat si in cel deschis. Combustibilul recomandat este lemnul si carbunele – specificatiile legate de cele doua combustibile sunt descrise in acest manual. Pentru ca in cazul fiecarui combustibil capacitatea calorica difera, puterea cazanelor difera de la combustibil la altul. Cocsul poate fi utilizat ca un combustibil alternativ.

- PARAMETRII TEHNICI

| Model | UNI 3 | UNI 4 | UNI 5 | UNI 6 | UNI 7 | UNI 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numarul elementilor | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Combustibil recomandat | Lemn si carbune |
| Putere | kW | 13 – 16.5 | 19.5 – 20 | 24 - 28 | 27 - 35 | 30.5 - 44 | 33.8 – 53 |
| Greutate | kg | 190 | 235 | 280 | 325 | 370 | 415 |
| Volumul apei din cazan | l | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 |
| Volumul camerei de ardere | dm3 | 33.0 | 51.6 | 70.3 | 89.1 | 107.8 | 126.5 |
| Inaltimea maxima a combustibilului incarcat | mm | 280 |
| Temperatura recomandata a apei de incalzire | °C | 60 - 90 |
| Temperatura minima a returului | °C | 60 (recomandat) |
| Deschiderea sistemul de siguranta | °C | 95 |
| Presiunea maxima | bar | 3 |
| Diametrul tevii a gazelor de evacuare | mm | 160 |
| Diametrul tevii de tur si retur |  | 2" |
| Inaltime (H2) | mm | 1 070 |
| Latime (A) | mm | 520 |
| Lungime (L) | mm | 432 | 537 | 642 | 747 | 852 | 957 |
| Tip combustibil | Lemn |
| Putere nominala | kW | 13 | 19.5 | 24 | 27 | 30.5 | 33.8 |
| Eficienta | % | 62-67,5 |
| Clasa de energie |  | 1 |
| Perioada de ardere la incarcare maxima | h | 2 - 4 |
| Parametrii recomandati pentru combustibil |  | Continut maxim de umiditate 20% Sectiune recomandata 10 cm x 10 cm Valoare medie calorica 14 – 18 MJ/kg |
| Temperatura medie a gazelor arse | °C | 220 – 300 |
| Tiraj necesar | mbar | 0.15-0.2 | 0.15-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 | 0.15-0.28 |
| Pierderea hidraulica a cazanului la Δt=20 °C | mbar | 0.13 | 0.51 | 1.03 | 1.81 | 2.92 | 4.63 |
| Continutul mediu de CO la %10 O₂ | mg/m³ | 8 500 – 10 800 |
| Tip combustibl | Carbune |
| Putere | kW | 16.5 | 20 | 28 | 35 | 44 | 53 |
| Eficienta | % | 70.6 – 76.6 |
| Clasa energetica | . | 2 |
| Perioada de ardere la incarcare maxima | h | 4 – 6 |
| Parametrii recomandati pentru combustibil |  | Continut maxim de umiditate 15% Dimensiune medie recomandata 30 - 60 mm Valoarea medie calorica 26 – 28 MJ/kg |
| Temperatura medie a gazelor arse | °C | 220 - 320 |
| Tiraj necesar | mbar | 0.15-0.2 | 0.15-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 | 0.15-0.28 |
| Pierderea hidraulica a cazanului la Δt=20 °C | mbar | 0.24 | 0.76 | 1.46 | 2.47 | 3.90 | 5.84 |
| Continutul mediu de CO la %10 O₂ | mg/m³ | 4900 - 7400 |

# Conectare rob. de golire R ½“

Imaginea Nr. 1 – Ilustrarea schematica a cazanului

- Livrare si accesorii

Cazanul UNI este livrat dupa cum urmeaza: cutie de carton care contine, corpul cazanului si carcasa izolatoare, amplasata pe laterala corpului, iar accesoriile sunt plasate in interiorul cazanului. Cazanul nu pote fi intors in timpul transportului.

# Acesoriile livrate impreuna cu cazanul:

Regulator de tiraj

Tabla de suspensie

Perie de curatare

Razatoare

Carlig

Termomanometru (montat in carcasa de sus a cazanului)

# Accesoriile obligatorii pentru un sistem inchis.:

Supapa de siguranta DBV 1 - 02 .

Acest echipament nu poate fi folosit in cazul sistemelor deschise.

# 4.1 Livrare si accesorii

# Livrarea cazanului:

• Cazanul montat pe un palet

• Carcasa inpachetata in carton incluzind si izolatia

- Cenusar in interiorul cazanului)

• Unelte de curatare (perie de curatare, razatoare, carlig)

• Termomanometru (montat in coltul de sus a carcasei) (1 buc)

•Robinet de umplere sau golire Js 1/2“ (1 buc)(montat pe corpul cazanului)

• Regulator de tiraj (1 buc)

• Smoke flap control label (1 piece)

• Shell connection accessories (in the shell cardboard package)

• Flansa pentru tur si retur 2“ (2buc); (montat pe corpul cazanului)

• Documentatie tehnica

# Accesorii esentiale: (neincluse in pachet)

• Supapa de siguranta DBV 1 – 02. Acest echipament nu trebuie folosit in cazul sistemleor cu circuit deschis.

# Optional la cererea cumparatorului: (nu este inclus in pachet)

• Filtru 3/4“ (cu un sistem ce contine supapa de siguranta  DBV 1 – 02)

5. Montare si instalare

# 5.1. Amplasament

Cazanul UNI trebuie instalat intr-o incapere predestinata pentru incalzirii. Incapaerea trebuie sa aiba o dimensiune corespunzatoare pentru instalarea intregului sistem. Trebuie sa fie asigurata o priza suficienta de aer proaspat necesara arderii. Structura cosului trebuia sa satisfaca cerintele necesare pentru un tiraj corespunzator descris in acest manual, racordarea la acesta trebuie sa respecte cerintele. Nu puteti instala cazanul in spatii deschis, terase, sau in alte perimetre habitate de oameni, precum bucatarii, camere de locuit, bai, sau alte incaperi unde sunt stocate materiale inflamabile.

Este recomandat instalarea cazanului intr-o incapere protejata de foc, zidita din beton. Suprafata necesara pentru montare:

| Model | UNI 3 | UNI 4 | UNI 5 | UNI 6 | UNI 7 | UNI 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inaltimea de baza (mm) | 50 |
| Latimea de baza (mm) | 600 |
| Lungimea de baza (mm) | 385 | 490 | 595 | 700 | 805 | 910 |

# Spatiu liber

# In poza urmatoare este indicat spatiul liber necesar in jurul cazanului.

Imaginea Nr. 1 – Spatiu liber

# Stocarea combustibilului:

− Este strict interzis stocarea combustibilului in spatele cazanului sau la o distanta mai mica de 800 mm de acesta.

− Este strict interzis stocarea combustibilului intre doua cazane in aceeasi incapere.

− Producatorul recomanda distanta minima de 1 m intre combustibil si cazan, sau stocarea combustibilului intro alta incapere.

# 5.2 Instalarea in sistemul de incalzire

# Ptoectia pentru supraincalzire nu este necesara in cazul sistemelor cu vas de expansiune deschis.

Orice sursa de energie in cazul sistemelor cu vas deschis trebuie conectat la rezervor care va fi amplasat in cel mai inalt punct termic. Vasele de expansiune trebuies proiectate in asa fel incat acestea sa poata stoca schimbarile de volum a apei din sistem in cazul incalzirii sau racirii acestuia. Aceste rezervoare trebuiesc sunt deschise si trebuiesc echipate cu sisteme de preaplin. Sistemele de preaplin trebuiesc concepute in asa fel incat acestea sa poata evacua cel mai mare depbit posibil ce ar proveni din sistem. Acesta se poate atinge prin dimensionoarea tevii de preaplin mai mare decat ce de alimentare. Rezervorul de expansiune si tevile de conecetare trebuiesc proiectate in asa fel incat a preveni inghetarea acestora.

# 1 Sursa de energie

2 Vas de expansiune

3 Teava de protectie

4 Teava de expansiune

5 Teava pentru preaplin

6 Teava de alimentare

7 Limitator nivel de apa

8 Teava de retur

# Imaginea Nr. 3 – Exemple de conectare in cazul vaselor deschise

# 5.3. Echipament pentru inlaturarea surplusului de caldura.

Supapa de siguranta DBV 1 – 02 serveste pentru inlaturarea surplusului termic in cazul in care temperatura cazanului trece de 95°C. Acesta se conecteaza conform schitei din imaginea Nr. 5. In cazul supraincalzirii sistemului aceasta va crea a circulatie cu apa race pana ce sistemul se va raci.

# Imaginea Nr. 4 – Supapa de siguranta DVB 1 - 02

1 – Cazan

2 – Supapa de siguranta DBV 1 – 02

3 – Vana de protectie

4 – Reductor de presiune

5 – Filtru

6 – Robinet

7 – Pompa

8 – Descarcare energetica

9 – Robinet golire

I – Alimentare apa rece

II – Tur apa calda

III – Retur apa calda

# Imaginea Nr. 6 – Schema de conectare a supapei de siguranta DBV 1 - 02

# Descrierea tehnica a supapei de siguranta DBV 1 – 02 (Regulus)

Temperatura de deschidere (valoare de limita): 100°C (+0°/- 5°C)

Temperatura maxima: 120°C

Presiunea maxima pe partea cazanului: 300 kPa

Presiunea maxima pe partea apei: 600 kPa

Fluxul nominal la delta  p = 100 kPa: 1.9 m3/h

# Utilizare

Supapa de sigurnata DBV 1 – 02 are menirea de a proteja cazanul contra supraincalizrii. Supapa de incarcare si de descarcare este controlata de un element termostatic. Cand temperatura limita este atinsa, apa rece din retea intra in cazan, iar apa calda iese din retea in canalizare. Daca temperatura scada sub valoarea limita, supapele de alimentare si drenaj se inchid in acelas timp.

# ATENTIE! Acest dispozitiv nu inlocuieste vana de protectie.

# Instalare

Instalarea se poate efectua de persoane competente din domeniul instalatiilor. Pentru o functionare corecta, trebuiesc respectate conditiile de instalare si marcajele de directie a fluxului de pe corpul supapei. Supapa trebuie montata pe teava de tur sau pe corpul cazanului unde apa calda iese catre instalatie. La montarea vanei, este esential de verificat ca maneca termostatica a vanei de 3/4“– care se poate monta atat in interiorul tevii cat si in interiorul cazanului – este corespunzator imersat. Dupa montarea partii termostatice, conducta de drenaj ce elimina apa calda din instalatie trebuie conectata la pozitia “C” (Imaginea Nr. 4). Intrarea apei reci (conform Imaginii Nr. 5) ce asigura racirea cazanului cu apa rece, trebuie conectat la punctul “A” (Imaginea Nr. 4). Un filtru ce are rolul filtrarii apei de impuritati trebuie montat la intrarea apei reci. In punctul “B”(Imaginea  Nr. 4), o conducta se va monta ce leaga vana cu teava de retur in apropierea cazanului (conform Imagine Nr. 5).

# Intretinere periodica

Rotiti capul vanei o data pe an pentru a inlatura impuritatile acumulate in acesta. Curatat filtrul montat pe teava de alimentare cu apa rece.

# Echipament pentru inlaturarea surplusului de energie – rezervoare de stocare

Este recomandat montarea unui rezervor de acumulare in cazul in care volumul minim necesar calculat depaseste 300 l.

Calcularea volimului minim necesar:

Vsp = 15Tb x QN (1-0,3 x (QH/Qmin))

Unde:

Vsp = Volumul rezervorului de acumulare in litrii

QN = puterea nominala in kW

Tb = timpul de ardere in ore

QH = incarcarea termica kW

Qmin = puterea minima in kW

# 5.4. Racordare la cos

In cazul cazanele UNI acestea se racordeaza la un cos care asigura tirajul minim necesar pentru functionare. Racordul cosului si cosul in sine trebuie sa fie dintr-un material din otel sau dintr-un material care rezista la temperaturi de peste 400 °C. Imbinarile se izoleaza corespunzator pentru a asigura o ardere si eficienta corespunzatoare. Racordul intre cazan si cos se va realiza pe o distanta cat mai scurta, iar diametrul racordului trebuie sa satisfaca cerintele speicificate pentru racordul cazanului. Conexiunire orizontale maresc pierderea de presiune a cosului, se vor evita curburile si coturile.

Nu se recomanda utilizarea tevilor din otel compacte verticale. Un cos trebuie sa se compuna dintr-o parte interioara si una exterioara. Partea exterioara poate fi din otel sau caramida iar partea interioara se recomanda din otel pentru eviterea corodarii materialului. Spatiul intre parte exterioara si interioara trebuie izolata, pentru a evita condensarea gazelor.

# Pe partea cea mi joasa a cosului, acesta trebuie dotat cu o usa de curatare care sa inchida ermetic.

# Lungimea racordului intre cazan si cos nu trebuie sa depaseasca 100 cm.

Diametrul cosului trebuie sa fie cu 10% mai mare decat diamtrul racordului.

Inaltimea si diametrul minim a cosului de fum este ilustrat  in tabelul

de mai jos, daca nu este specificat altfel in manualul de utilizare.

Imaginea Nr. 6 – Examplu pentru racordare la cos

Imagine Nr. 7 – Determinarea inaltimii si a diametrului de cos

# 5.5. PROCEDURA DE INSTALARE

# Instalarea cazanului  –intr-un sistem inchis cu supapa de siguranta DBV 1 - 02

1. Montati corpul cazanului pe un podiu de bedon.

2. Conectati flanselede de tur  de la sistemul de incalzire.

3. Conectati flanselede de retur  de la sistemul de incalzire.

4. Conectati supapa de siguranrta DBV 1 – 02 (conform schitei din Imagine Nr. 5) la retur, la reteau de apa rece si teava de evacuare.

5. Racordati cazanul la cu ajutorul tubului flexibil de inox la cos.

6. Insurubati regulatorul de tiraj pe elementul din sectiunea frontala a cazanului. Reglarea regulatorului este descris in seciunea aferenta acestuia.

# Instalarea caracasei

1. Despachetati carcasa cazanului din cutie de carton.

2. Pozitionati cele doua parti a carcasei pe carligele de ancorare si fixati acestea de corpul cazanului cu ajutorul unor suruburi (partea dreapta cu ajutorul unor suruburi  – 3 bucati, partea stanga cu piulite – 3 buc; acestea deserves si pentru montarea suportului pentru usa de alimentare si cenusar.

3. Termomanometrul este deja montat in parteasuperioara a corpului. Introduceti termometrul in locasul predestinat acestuia de pe partea superioara a carcasei frontale si introduceti sonda acestuia in racordul de iesire pentru tur din spatele cazanului. Teava capilara nu trebuie sa atinga corpul cazanului.

4. Instalati 4 suruburi de strangere in partea superioara a carcasei. Pozitionati carcasa superioara  pe cele laterale – montati suruburile de strangere in panele predestinate.

5. Montati carcasa din spate si insurubati cu partile laterale cu ajutorul suruburilor.

# Punerea sub presiune a sistemului.

Daca este cazul, tratati apa utilizand dispozitive de dedurizare. Apa din sistemul de incalzire proiectat prin vase de expansiune deschise este in contact permanent cu atmosfera. Pe parcursul perioadei de incalzire, apa se expanda in rezervorul deschis si absoarba oxygen care intensifica efectul corozov si in acelasi timp se evapora semnificativ. Pentru refularea sistemului se poate folosi doar apa trata si dedurizata. Apa trebuie sa fie filtrata in intregime pentru a elimina impuritatile. Trebuie evitat in timpul refularii apei, introducerea bulelor de aer in sistem. Drenarea si refularea apei creste coroziunea si depunerile.

- INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

# 6.1. Punerea in functiune – instructiuni pentru firme specializate

Cazanul poate fi pus in functiune doar de firme autorizate in acest domeniu.

# Proceduri de inspectie inainte de pornire

# Inainte de a porni cazanul este necesar de verificat:

a) Verificati daca sistemul de incalzire este incarcat cu apa (verificati termomanometrul) si asigurativa ca nu aveti scurgeri.

b) racordarea la cos –acesta poate fi efectuat doar dupa aprobarea unei firme specializate.

c) Verificati daca regulatorul de tiraj si supapa de siguranta functioneaza.

# 6.2. Pornirea cazanului

1. Incarcati cazanul cu lemne si aprindeti acestea.

2. Setati cazanul la temperatura necesara de lucru –temperatura recomandata pe tur este de 80°C.

3. Ajustati regulatorul de tiraj cu ajutorul lantului (cu ajutorul instructiunilor incluse in manualul regulatorului de tiraj).

4. Verificati echipamentul de siguranta destinat pentru supraincalzire (supapa de siguranta DBV 1 - 02).

5. Utilizati cazanul in conditiile standarderol descrise in acest manual.

6.Verificati racordurile cazanului.

7. Informati utilizatorul despre modul de utilizare a cazanului.

8. Completati certificatul de garantie.

# 6.3. Aprinderea

1. Verificati cantitatea de apa din sistem cu ajutorul termomanometrului.

2. Deschideti robinetele intre sistem si cazan.

3. Verificati daca tirajul cosului este adecvat.

4. Curatati gratarul de ardere, cenusarul, schimbatorul de caldura si pereletele cazanului.

5. Deschideti usa cenusarului si cea de alimentare. Asezati bucatile de lemn pe adancimea cazanului, dealungul incaperii pe gratarul de ardere.

6. Pozitionati clapeta de fum la pozitia “deschis” si inchideti intrarea de aer auxiliar de pe usa de alimentare.

7. Aprindeti lemnul din camera de ardere apoi inchideti usa camerei de ardere.

8.Camera cenusarului se va lasa deschisa pana ce focul se aprinde in totalitate. Se recomanda asezareaunui strat mai subtire de lemne pentru a eficientiza aprinderea.

9. Inchideti usa cenusarului dupa aprindere – adaugati combustibil in continuare, aliniind acestea dealungul incaperii.

10. Dupa inchiderea usii cenusarulu, setati alimentarea cu aer primar cu ajutorul regulatorului de tiraj – ajustarea temperaturii se recomanda la 70°C.

11. Dupa aprinderea completa a combustibilului, deschideti usor intrarea de aer auxiliar de pe usa de alimentare.

# 6.4. Functionare

1. Dupa atingerea teperaturii setate in sistem, ajustati alimentarea aerului pentru ardere. Puterea cazanului pote fi influentata prin ajustare tirajului cu ajutorul clapetei de fum. O modulare mai eficienta a puterii se poate realiza utilizand clapeta auxiliara de aer sub gratarul de ardere cu ajutorul regulatorului de tiraj. Setati regulatorul in asa fel incat usita de pe cenusar sa fie aproape inchisa cand teperatura apei din sistem atinge cea setata.

2. In timpul functionarii, cazanul se va realimenta depinzand de necesarul termic si intensitatea de combustie. Alimentai cazanul in asa fel incat lemnele sunt asezate la un nivel egal dealungul incapaerii.

3. In cazul utilizarii de carbune sau lemn, este necesar mentinerea in pozitie usor deschisa a usitei pentru aerul auxiliar de pe usa de alimentare, in timp ce gazele si flacarile evolueazain intensitate in combustibilul proaspat alimentat. La o noua aliemntare, deschideti aprox. 2cm usa de alimentare si asteptati 10 secunde, pana ce gazele arse ajung in cos. Appoi puteti deschide usa complet.

4. In cazul functionarii pe timp de noapte, curatati gratarul de ardere, lasati combustibilul proaspat alimentat sa arda complet, apoi micsorati puterea cazanului prin blocarea tirajului de cos cu ajutorul clapetei de fum si totodata inchizand intrarea de aer auxiliar de pe usa de alimentare. Este forate important prevenirea scurgerilor de gaze arse in incinta unde cazanul a fost instalat. Daca scurgerea de gaze arse este iminenta, regulatorul de tiraj se va inchide in totalitate.

5. Diminieata veti putea recupera functionarea cazanului prin deschiderea clapetei de fum si greblati putin jarul dupe ce usa cenusarului a fost deschis.

6.In timpul functionarii cazanului, usacenusarului va fi inchis in permanenta.

7. Goliti cenusarul conform necesitatii (utilizati manusi).

9.Curatati filtrul de impuritati dupa terminarea testarii instalatiei.

Imagine Nr. 8 – Usita pentru aer auxiliar

# Placa de suspensie

UNI este un cazan cu trei tiraje. Este echipat cu o placa de suspensie (50) pe sectiunea frontala elementului, pentru a evita scurgerea gazelor arse in incinta cand usa cazanului este deschisa. Aceasta placa protejeaza usa contra supraincalzirii.

Imagine Nr. 9 – Placa de suspensie

Puteti ridica aceasta placa de suspensie inainte de alimentare cu combustibil, insa pastrati acesta in locul predestinat in timpul functionarii pentru o ardere adecvata a combustibilului.

# 6.5. Combustibil

Combustibilul trebuie sa satisfaca datele mentionate in parametrii tehnici ai acestui manual. Producatorul nu poate fi tras la raspundere in cazul utilizarii unor combustibil neadecvati.

- INTRETINERE SI CURATARE

Este recomandat intretinerea regulata a sistemului pentru o functionare eficienta a acestuia.

7.1. Intretinere

- Indepartati cenusa din cenusar intre perioadele de functionare a cazanului, de mai multe ori pe zi, depinzand de tipul de combustibil utilizat, pentru ca cenusa previne distributia corecta a aerului sub combustibil cauzand penetrarea incorecta a flacarii intre combustibilul utilizat. Eliminati toate reziduurile din camera de ardere,  în special zgura,  înainte de orice ardere şi în cursul dimineţii la recuperarea funcţionării cazanului cenuşă ar trebui să fie colectate în recipiente non-inflamabile echipate cu un capac.  In timpul curatirii utilizati mijloace de protecţie şi acordeti mare atenţie pentru siguranţa dumneavoastră personală.

- In cazul utilizarii de carbune negru sau lemn, curatati regulat peretii din interiorul camerei de combustie, a schimbatoarelor de caldura si racordul cosului (folosind o perie, când cazanul este răcit şi temperatura nu depăşeşte 40 ° C),macar o dată pe lună.

- Dupa arderea combustibililor cu o degajare inalta de gaze care acumuleaza gudron pe peretele cameerei de ardere, este recomandat arderea lemnelor foarte uscate si ridicarea temperaturii de lucru a cazanului pentru a curata depunerile.

# 7.2. Inspectie periodica

- Verificati etanseitatea usilor.

- Verificati starea izolatiei din usa frontala. Daca acesta este derteriorata usa se supraincalzeste. In acest caz este recomandat schimbarea izolatiei pentru a preveni pierderea de energie si deteriorarea avansata a usii.

- Verificati daca gazele arse se scurc din racordarea la cos si efectuati reparatiile necesare.

- Verificati functionarea corecta a regulatorului de tiraj, in cazul in care este necesar puteti ajusta acesta pentru o functionare si un randament adecvat. Daca aerul pentru ardere nu este suficienta, veti constata o depozitare excesiva de cenusa pe suprafata elementilor, fum dens si miros puternic. Deschideti trapa de aer primar pentru ca o cantitate mai mare de aer sa ajunga in camera de ardre. Daca cantitatea de aer pentru ardere este redundant combustibilul se va arde rapid. In acest caz este recomandat reducerea aerului cu ajutorul trapei pentru aerul primar sau a clapetei de fum.

- Daca constatati ca temperatura apei nu atinge un nivel adecvat in timpul functionarii normale a cazanului, curatati interiorul acestuia.

7.3. Curatarea cazanului

Inaninte de curatare, opriti toate partile electronice din incapere. Curatati cazanul doar daca acesta este deja racit.

In timpul curatirii indepartati clapeta de suspensie (50) ilustrat in imaginea Nr. 11.

La curatarea cazanului:

* Curatati toate suprafetele cazanului cu perie primita in pachet.

* Curatati schimbatorul de caldura a cazanului cu peria furnizata..

* Eliminati cenusa acumulata in cenusar.

* Curatati cenusarul.

Imagine Nr. 10 – Procedura de indepartare a placii de suspensie

- INFORMATII DE SIGURANTA SI PROTECTIE

# Laturi ascutite

# Atentie la manipularea panouirilor metalice care pot avea colturi sau laturi ascutiete.

# Echipamente sub presiune

1. Evitati contactul cu parti sub presiune in timpul utilizarii. Aceste parti periculoase sunt:

Elementii sectionali ai cazanului

Turul si returul cazanului

Supapa de siguranta

Echipamente de protectie sub presiune montate pe sistem.

2. Nu eliminati apa din cazan atunci cand acesta este pus in functiune

3. In nici o circumstanta sa nu alimentati apa rece in cazan atunci cand acesta este in functiune sau este incalzit – in caz contrar elementii cazanului pot fi deteriorati. Folosind supapa de siguranta DBV 1 – 02, apa rece este introdus graduat in returul sistemului.

# Suprafete cu temperaturi ridicate

Parti care pot fi periculoase:

Usa de alimentare a cazanului

Cenusarul

Conducta de tur si retur

Racordul de fum

Tubul de racordare intre cazan si cos

Pompe de circulare, vase de expansiune

# Casa cazanelor

1. Asigurativa ca incinta pote fi parasita cu usurinta in caz de nevoie.

2. Nu stocati combustibil sau materiale pentru aprindere de o dinstanta mai mica de 80 cm de cazan.

3.Nu obturati surse de prize de aer curat a incintei, aerul continuu este necesar arderii corecte.

# Gaze arse

1. Cand usa de alimentare este deschis, o cantitate mica de gaze pot fi eliminate pe parte frontala a cazanului. Nu inhalati aceste gaze.

2. La reincarcarea cazanului protejati-va mainile si fata la deschiderea usii de alimentare.

# Arderea combustibilului

1. Nu indepartati combustibilul din camera de ardere atunci cand acesta inca mai arde.

2. Nu incercati stingerea combustibilului aprins cu apa sau alte lichide.

3. Nu lasati usa camerei de ardere sau usa cenusarului cand mai este foc in cazan.

4. Inchideti clapetele de injectia aerului si clapete de fum atunci cand doriti stingerea focului in cazan.

5. Cazanul Dvs. poate arde doar combustibil solid, nu utilizati alti combustibili pentru ca acestea pot deteriora suprafetele si elementii cazanului.

- AVERTIZARI IMPORTANTE

Conformati-va la instructiunile de siguranta atunci cand utilizati aceste cazane:

- Cazanul poate fi folosit doar de catre adulti familiarizati cu aceste instructiuni. Este strict interzis copiilor in preajma cazanului. Interventiile in structura cazanului sunt stric interzise.

- Utilizarea cazanului nu este permis persoanelor cu disabilitati mentale, fizice sau senzuale sau celor fara experienta in acest domeniu.

- Copii trebuiesc supravegheati pentru a nu se juca cu aceste echipamente.

- In cazul aparitiei de vapori saugaze flamabie, cazanul trebuie oprit din functiune.

- Este interzis utilizare solutiilor flamabile pentru a aprinde combustibilul.

- Este interzis supraincalzirea cazanului.

- Nici un material flamabil nu se poate stoca pe corpul cazanului sau la o distanta adecvata de acesta.

- La curatarea cenusarului nici un material inflamabil nu pote fi stocat la o dinstanta mai mica de 150 cm de cazan.

- In cazul utilizarii cazanului la o temperatura mai mica de 60 C apare efectul de condensare care scade durata de viata a corpului cazanului.

- Dupa terminarea sezonului de incalzire este necesar curatarea amanuntita a cazanulu.i Pastrati incaperea curat si uscat.

- Sistemul trebuie dotat cu o supapa de siguranta (suprapresiunea maxima de 300 kPa), dimensionat in concordanta cu puterea nominala a cazanului.

- In cazul in care calitatea apei nu este adecvat, acesta va trebui tratat corespunzator inainte de a introduce in sistem.

- Cazanul UNI trebuie dotat cu un cos adecvat conform standardelor. Cazanul nu poate fi pus in functiune daca racordul cosului sau cosul nu este corect montat.

- Asigurati tot timpul alimentarea cu aer proaspat in incinta.

- Cazanul nu poate fi montat in camere care au contact direct cu alte incaperi locuite.

- Temperatura apei pe retur nu poate fi mai mic de 20 C

- Verificati regulat presiunea apei in sistem.

- Cazan trebuie instalat pe o podea plana, dintr-un material neinflamabil. Este recomandat ca inaltimea piedestalului sa fie de macar 5 cm. Acest piedestal izoleaza cazanul de apa imprastiata pe podea.

- Cazanul nu poate opri pompa de circulatie automat. Pompa trebuie pornita daca temperatura sistemului creste. Nici o data nu opriti functionare pompei in timp ce cazanul este in functiune si exista foc in acesta.

- Apa din cazan nu are voie sa atinga temperaturi ridicate daca pompa este oprita. In caz contrar, introducerea de apa rece in cazan poate cauza crapaturi pe suprafata materialului.

- Daca tirajul cosului nu este adecvat sau lipseste, veti experimenta dificultati in ardere. In acest caz este strict recomandat verificarea cosului sau montarea unui cos nou. Cazanul a fost proiectat pe principiul tirajului natural- astfel tirajul corect a unui cos este obligatoriu.

10. Garanţia şi responsabilitatea pentru defecte

# Producătorul acordă garanţia:

– pentru cazan un timp de 24 luni de la data de punere în funcţionare, însă maxim 30 de luni de la data de expediere din fabrica de producţie.

– pentru corpul cazanului 5 ani de la data de expediere a produsului din fabrica de producţie.

Utilizatorul este obligat să asigure punerea în funcţiune a cazanului numai unei firme de montare specializate. La fel trebuie să procedeze atunci când sunt necesare unele intervenţii pentru remedierea unor defecţiuni. În caz contrar se pierde garanţia cazanului. „Certificatul de calitate şi de integritate al cazanului UNI“ intră în vigoare după completarea completă și corectă a „Certificatului de garanţie“.

# Utilizatorul este obligat să asigure întreţinerea periodică a cazanului.

Fiecare comunicare privind posibilele defecţiuni trebuie făcută în cel mai scurt timp în formă scrisă precum şi  prin  intermediul telefonului.

În cazul nerespectării instrucţiunilor, garanţiile acordate de producător îşi pierd valabilitatea. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări ca urmare a realizării unor noi inovaţii. Acestea nu trebuie să fie cuprinse în prezentul manual de instrucţiuni.

# Garanţia nu se referă la:

- defectele cauzate de montarea greşită şi de utilizarea incorectă a produsului, vezi cap. 9

- deteriorarea produsului în timpul transportului sau o altă deteriorare mecanică

- defecţiunile apărute pe durata depozitării neadecvate

- defecţiunile cauzate în urma nerespectării calităţii apei în sistemul de încălzire, vezi capitolul nr. 5.1 şi 6.2.

- defecţiunile apărute în urma nerespectării instrucţiunilor prezentate în prezentul manual de instrucţiuni

Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări ca urmare a realizării unor noi inovaţii. Acestea nu trebuie să fie cuprinse în prezentul manual de instrucţiuni.

Imagine Nr. 11 – Ansamblu cazan

Legenda pentru Imaginea Nr. 11

| Pozitia | Denumire |  | Pozitie | Denumire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | componentă din faţă |  | 33 | comanda clapei de fum |
| 2 | componentă din mijloc |  | 34 | clapă de fum |
| 2 | componentă din mijloc cu degajare |  | 35 | etanşare pt. flanşă |
| 3 | componentă din spate |  | 36 | flanşă |
| 4 | inserţie |  | 37 | regulator de tiraj |
| 5 | şurub de ancorare |  | 38 | piesa laterală dreaptă a mantalei, inclusiv, izolaţia |
| 6 | baza corpului de cazan |  | 39 | piesa laterală stângă a mantalei, inclusiv, izolaţia |
| 7 | reducţia 1 1/2"-1/2" |  | 40 a 41 | piesa superioară a mantalei, inclusiv, izolaţia |
| 8 | orificiu pt. termometru R1/2" |  | 42 | piesă din spate a mantalei inclusiv, izolaţia |
| 9 | dop 1 1/2" |  | 43 | termomanometru |
| 11 | capacul uşii de alimentare |  | 44 | eticheta de identificare |
| 12 | izolaţia uşii de alimentare |  | 46 | cenuşar |
| 13 | suportul special aflat sub izolaţia uşii |  | 49 | placa de închidere de la uşa de alimentare |
| 14 | şnur de etanşare cu diametrul 12 mm |  | 50 | placă de suspendare |
| 15 | clapetă de gâtuire pt. aerul secundar |  | 51 | suspensii pentru placa de suspendare |
| 16 | şurubul clapetei de gâtuire pt. aerul secundar |  | A | piuliţa M12 TS1026/1 |
| 17 | capacul uşiţei de la cenuşar |  | B | şaiba A13 TS 79/2 |
| 18 | izolaţia uşiţei de la cenuşar |  | C | şurubul M6x40 |
| 19 | clapetă de gâtuire pt. aerul primar |  | D | piuliţa M6 TS1026/1 |
| 20 | axul clapetei de gâtuire pt. aerul primar |  | F | şaiba A8.4 TS79/2 |
| 22 | manivela uşii de alimentare |  | G | piuliţa M8 TS1026/1 |
| 23 | şurub pentru fixarea manivelei uşiţei |  | H | şurubul M8x15 |
| 24 | mânerul uşiţei |  | I | şurubul M8x20 |
| 25 | uşiţa camerei de ardere |  | J | şurubul M6x30 |
| 26 | foraibăr |  | K | şurubul M10x25 |
| 27 | placă suspendată pt. camera de ardere |  | M | şaiba A10.5 TS 79/2 |
| 28 | suspensia superioară a uşiţei |  | N | inel de siguranţă cu etrier |
| 29 | suspensia inferioară a uşiţei |  | R | şurubul M6x12 |
| 30 | mufă de trecere pentru închiderea uşiţei |  | S | şurubul M10x40 |
| 31 | mandrină pt. închiderea uşiţelor |  | T | piuliţa M10 TS1026/1 |
| 32 | piesă de racord la burlan |  |  |  |

Certificat de garanţie pentru cazanul UNI

Numărul de serie a cazanului …………………………………………………. Puterea calorică a cazanului……………………………………………

Utilizator (numele, prenumele)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa (strada, oraş, cod poştal)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon/fax ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cazanul corespunde exigenţelor:

ČSN EN -5: cazane pentru încălzire centrală a caselor – Partea a 5-a: Cazan pentru încălzire centrală pe combustibil solid cu alimentare manuală sau automată, având puterea calorică de cel mult 300 kW – Terminologie, exigenţe, testare şi marcare

Producătorul acordă garanţia:

pentru cazan timp de 24 de luni de la data punerii în funcţiune a produsului. În anumite situaţii, pot fi maxim 30 de luni de la data livrării din fabrica de producţie.

pentru corpul cazanului 5 ani de la data livrării din fabrica de producţie

Condiţii pentru valabilitatea garanţiei:

instalarea şi punerea în funcţiune trebuie să fie realizate conform „Manualului de instalare şi utilizare a cazanului“ de către firma specializată de montare

remedierea defecţiunilor trebuie să fie realizată de o societate de service specializată

producătorul garantează livrarea completă a sistemului

Certificatul de garanţie necompletat nu este valabil.

Utilizatorul confirmă că:

în urma montării de către firma specializată cazanul nu a prezentat defecţiuni la proba de încălzire

a primit „Manualul de instalare şi utilizare a cazanului“ şi Certificatul de garanţie completat, precum şi Certificatul de calitate

a fost instruit privind utilizarea şi întreţinerea cazanului

| …………………………………….. | …………………………………….. | …………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| Data expedierii | Ştampila producătorului | Verificat (semnătură) |
| …………………………………….. | …………………………………….. | …………………………………….. |
| Data instalării şi punerii în funcţiune | Firma care asigură montarea (ştampilă, semnătură) | Semnătura utilizatorului |

# Anexa la Certificatul de garanţie

# Însemnări privind reparaţiile efectuate în perioada de garanţie, precum şi în post-garanţie

| Data însemnării | Intervenţia executată | Societatea specializată de service (semnătură, ştampilă) | Semnătura beneficiarului |
| --- | --- | --- | --- |